Горная энциклопедия, т. 2.- М.: Советская энциклопедия.- 1986.- 575с.

Г. д. в очистных выработках. При

очистной выемке длинными забоями (лавами) характер Г. д. и его проявлений существенно иной, чем в подготовит, выработках и стволах (рис. 5). Это связано с обнажением пород на больших площадях и наличием постоянного перемещения забоя, играющего существ, роль в формировании проявлений Г. д. Угольный пласт впереди забоя является опорой для кровли, поэтому в нём возникают повышенные     нормальные     напряжения

(опорное давление), вызывающие частичное разрушение и выдавливание лризабойной части пласта (отжим угля). В кровле очистной выработки осн. видом смещений пород является послойный изгиб с образованием зазоров и щелей между отд. слоями (расслоение и отслоение). При опре-дел. величине подвигания забоя возможно разрушение слоев г. п. и обрушение их в выработку. Чтобы не допустить массового обрушения в при-забойное пространство с разрушением крепи, применяют разл. способы управления Г. д. (напр., полное обрушение и закладку выработанного пространства). При полном обрушении индивидуальная крепь выбивается за задней границей призабойного пространства, вследствие чего ниж. слой кровли (т. н. непосредств. кровля) обрушается по границе, к-рая обычно усиливается спец. посадочной крепью. Оставшаяся над призабойным пространством непосредств. кровля может быть надёжно поддержана призабой-ной крепью. Процесс обрушения в вы-v работанном пространстве по мере ( подвигания забоя распространяется ■ висячий бок, захватывая вначале идущую вслед за непосредственной осн. кровлю, а затем и вышележащие слои. По мере удаления от пласта беспорядочное обрушение сменяется

упорядоченным обрушением и плавным опусканием слоев, уменьшающимся с увеличением степени разрыхления и мощности обрушающейся непосредств. кровли. При работе с меха-низир. крепью непосредств. кровля обрушается вслед за передвижением крепи. Осн. кровля нек-рых пластов представляет собой мощные слои прочной породы (напр., песчаника). Такая кровля обрушается только при очень значит, подвигании забоя, что вызывает усиленное давление на крепь. Эффективное управление Г. д. при подобных труднообрушающихся кровлях возможно путём предварит, ослабления их впереди линии забоя взрыванием мощных скважинных зарядов (торпед), гидроразрыхлением и т. п. Перспективно также применение ме-ханизир. крепей высокого сопротивления. При слабых породах почвы, в к-рые вдавливается крепь, используют спец. расширенные опоры. Для управления Г. д. на крутопадающих пластах применяется закладка выработанного пространства, к-рая препятствует прогибу слоев кровли, ликвидируя чрезмерные изгибающие моменты и возможность обрушения.

Г. д. на крепь очистной выработки вычисляется с учётом условий её работы в режиме заданной нагрузки или заданной (взаимовлияющей) деформации аналогично Г. д. на крепи капитальных и подготовит, выработок. При этом слои кровли рассматриваются как балки, плиты или шарнирно-блоч-ные системы. Размеры зоны расслоения, в пределах к-рой образуется система взаимодействующих балок (плит), определяются методами механики деформируемой среды. Балки (плиты) считаются загруженными собств. весом, а также пригрузкой со стороны вышележащих слоев. Величина пригрузки определяется из эм-

пирич. соотношений, полученных на основе лабораторных экспериментов, или аналитич. вывода, базирующегося на условии совместности смещений. Шарнирно-блочная система образуется в результате упорядоченного разрушения балок (плит) и состоит из блоков пород кровли, к-рые взаимодействуют между собой в отд. точках и на целых поверхностях. Сами блоки практически не деформируются, но поворачиваются друг относительно друга, взаимно проскальзывают с трением на поверхностях. Поведение таких шарнирно-блочных систем и их взаимодействие с крепью рассчитываются методами строит, механики. Расчёт давления беспорядочно обрушенных пород и закладочных материалов на крепи осуществляется также методами механики сыпучей среды. Для анализа схем работы кровли и гл. обр. для практич. выбора способов управления Г. д. широко используются различные классификации структур кровель.