ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНА В КОНТЕКСТІ НЕДООТРИМАННЯ ПАЛИВА ТЕС

Безбородов Д.Л., Лясковець О.М., Мотрошилов О.Ю.

Донецький національний технічний університет

В теперешній час існує велика проблема недоотримання палива електричними станціями у наслідку плутанини і хаосу на ринку енергетичного вугілля. Це все призводить до того, що ЕС переходять на режим роботи «з коліс», тобто працюють практично без запасу. Як наслідок - відсутність належного контролю за якістю палива, погіршення роботи устаткування, збільшення обсягів викидів небезпечних речовин в атмосферу. Тому питання екологічної безпеки промислових регіонів є дуже актуальним в теперешньому сьогоденні.

Вугільні підприємства Донецької області здатні поставляти для теплових електричних станцій 1,5 млн т, однак у свою чергу електричні станції беруть не більш 1,2 млн т. При цьому, енергетики повинні поповнювати припаси на складах на 300 тис. т щомісяця, тому що місячна потреба теплових електричних станцій 1-1,1 млн т.

До 2003 року включно, витрата вугілля на ТЕС була нижче рівня постачань. Із січня по грудень 2004 року на теплові електростанції, що входять до НАК, надійшло 24,9 млн. т вугілля, замість запланованих 26,7 млн. т. Одночасно зменшилися до 67,7 тис. т/сут середньодобові надходження вугілля на ЕС. Витрата палива перевищила постачання, що привело до скорочення резервних запасів і на початку 2005 року на складах ТЕС знаходилося 1,9 млн. т, замість запланованих 3 млн. т.

Рівень постачань вугілля на ТЕС відповідає плановому балансу, що достатній для стабільної роботи національної енергетики. Зважаючи на те, що енергетичний баланс держави включає усі види енергоносіїв, то при надходженні газу нижче планованих обсягів додаткова витрата вугілля на ТЕС торік у першу чергу забезпечила зростання обсягів виробництва електричної енергії. Але з виникненням проблем поставок природного газу, рівень споживання останнього значно зменшується, збільшуючи частку вугілля в енергетичному балансі електричних станцій.

Аналіз стану промисловості довів, що серйозна проблема виробників електричної та теплової енергії - недопоставки вугілля газової групи (рисунок 1). Дослідження роботи Старобешівської, Кураховської та Вуглегірської ТЕС показали, що можлива причина полягає в тім, що це вугілля подвійного призначення, і воно може бути використане й у виробництві коксу. У 2004 р. електричними станціями було недоотримано 330 тис. т таких вугіль. Виробники електроенергії, що входять до складу НАК «Енергетичної компанії України», за кордоном вугілля не закуповували, тому що це стало невигідно. У Польщі, звідки раніш імпортували вугілля для ТЕС, із вступом у ЄС, вартість 1 т складає 42 євро. Вітчизняне вугілля дешевше. В даний час рівень цін на вугілля для ТЕС коливається від 200 грн до 230 грн. У порівнянні з 2003 р. ціна зросла на 15-19%, за рахунок наказу Минпаливенерго, що обумовило рентабельність на рівні 6-8%. Проплата за споживане вугілля склала 97%.

Рисунок 1 – Частка видобутку підприємствами вугілля марки Г

На кафедрі “Промислової теплоенергетики” було проведено аналіз вуглів погіршеної якості, яке споживається тепловими електричними станціями регіону (Старобешівською, Курахівською та Вуглегірською ТЕС тощо). Лабораторні дослідження зольності вугілля за період 01.01.2003 – 01.06.2005 довели, що за 3 роки якість відвантаженого підприємствам вугілля погіршилась і показник зольності досяг 31,9%. (рисунок 2). Таким чином підприємства почали отримувати вугілля нижчої якості ніж раніше, що значно впливає на рівень викидів шкідливих речовин до атмосфери.

Рисунок 2  – Зольність вугілля видобутого на підприємствах Донецької області, %

Для вирішення питань екологічної безпеки промисловості та промислових регіонів необхідно придиляти увагу грамотному контролю і чіткому керуванню витратами енергетичних ресурсів безпосередньо на станціях, проводити моніторинг якості палива на всіх етапах виробництва електричної та теплової енергії, розробити заходу щодо логістики, залучити кваліфікований керівничий персонал, впровадити служби енергетичного менеджменту.

ЗАЯВКА НА ДОКЛАД

на V Международную научную конференцию студентов и аспирантов

“Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов”

1. ВУЗ  Донецкий национальный технический университет

2. Секция  8.

3. Название доклада ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНА В КОНТЕКСТІ НЕДООТРИМАННЯ ПАЛИВА ТЕС

4. Авторы доклада-студент Лясковец Александр Николаевич (курс 5, группа ТП-01, факультет физико-металлургический)

5. Авторы доклада-Мотрошилов Александр Юрьевич, ассистент кафедры “Промышленная теплоэнергетика”

6. Научный руководитель Безбородов Денис Леонидович, аспирант, ассистент кафедры”Промышленная теплоэнергетика”

7. Адрес для переписки Донецк-00, ул. Артема 58, ДонНТУ, каф. «ПТ»

8. Телефон 91-07-70

9. Демонстрационный материал - отсутствует

- Лясковец О.М., Мотрошилов О.Ю.

Донецкий национальный технический университет

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНА В КОНТЕКСТІ НЕДООТРИМАННЯ ПАЛИВА ТЕС

Научный руководитель:асс. Безбородов Д.Л.